No. UNT2103013-5

检验检测报告

| 项目名称： | 例行检测项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 山东莱福特皮革制品有限公司 |
| 检测类别： | 委托检测 |
| 报告日期： | 2021年04月20日 |

潍坊优特检测服务有限公司

一 检测信息

受山东莱福特皮革制品有限公司的委托，潍坊优特检测服务有限公司于2021年04月09日依据“例行检测方案”，对该项目进行了环境检测，并编写检测报告。项目位于山东省潍坊市高密市醴泉街道醴泉工业园盛泉街1880号。

二 有组织废气检测

1 检测点位、检测项目、检测频次及样品状态

本次检测的检测点位、检测项目、检测频次及样品状态详见表1。

表1 检测一览表

| 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气DA004 | 氨、硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度 | 3次/天，检测1天 | 气袋、吸收液 |

2 检测项目、方法及检出限

本次检测的检测项目、检测方法及检出限详见表2。

表2 检测项目、方法及检出限

单位：mg/Nm3

| 检测项目 | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ 533-2009） | 0.25 |
| 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》第五篇/第四章/ 十（三）亚甲蓝分光光度法（国家环境保护总局第四版增补版（2003）） | 0.001 |
| 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 （HJ 38-2017） | 0.07 |
| 臭气浓度 （无量纲） | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 （GB/T 14675-1993） | -- |

3检测结果

本次检测结果详见表3。

表3 检测结果

| 检测时间及频次 检测类别 | 2021年04月09日 |
| --- | --- |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 有组织废气DA004 | 氨 | 实测浓度（mg/Nm3） | 0.95 | 1.01 | 0.85 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.014 | 0.014 | 0.013 |
|  | 硫化氢 | 实测浓度（mg/Nm3） | 0.099 | 0.105 | 0.096 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/Nm3） | 4.83 | 4.79 | 4.74 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.072 | 0.067 | 0.072 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 550 | 412 | 412 |
|  | 标杆流量（Nm3/h） | 15003 | 13992 | 15269 |

三 无组织废气检测

1 检测点位、检测项目、检测频次及样品状态

本次检测的检测点位、检测项目、检测频次及样品状态详见表4。检测点位布置图详见附页2。

表4 检测一览表

| 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界外上风向设1个参照点，厂界外下风向设3个检测点。 | 颗粒物、硫化氢、氨、非甲烷总烃、臭气浓度、N,N-二甲基甲酰胺 气象因子 （气温、气压、风向、风速） | 3次/天，检测1天 | 滤膜、吸收液、气袋、真空瓶 |

2 检测项目、方法及检出限

本次检测的检测项目、检测方法及检出限详见表5。

表5 检测项目、方法及检出限

单位：mg/m3（臭气浓度除外）

| 检测项目 | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 环境空气 总悬浮物颗粒的测定 重量法 （GB/T 15432-1995） | 0.001 |
| 硫化氢 | 《空气和废气检测分析方法》第五篇/第四章/ 十（三）亚甲蓝分光光度法国家环境保护总局2003年（第四版增补版） | 0.001 |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ 533-2009） | 0.01 |
| 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 （HJ 604-2017） | 0.07 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法 (HJ 801-2016) | 0.02 |
| 臭气浓度 （无量纲） | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 （GB/T 14675-1993） | -- |

3 检测结果

本次检测期间的气象参数及检测结果详见表6和表7。

表6 气象参数表

| 检测项目 检测时间 | 风向 | 风速 （m/s） | 气温 （℃） | 气压 （KPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年04月09日 | 9:50 | W | 1.6 | 15.0 | 102.66 |
|  | 11:20 | W | 1.5 | 21.2 | 102.64 |
|  | 12:50 | W | 1.4 | 21.6 | 102.63 |

表7 检测结果

单位：mg/m3（臭气浓度除外）

| 检测时间及频次 检测类别 | 2021年04月09日 |
| --- | --- |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 颗粒物 | 上风向1# | 0.117 | 0.117 | 0.134 |
|  | 下风向1# | 0.200 | 0.184 | 0.201 |
|  | 下风向2# | 0.167 | 0.167 | 0.184 |
|  | 下风向3# | 0.206 | 0.184 | 0.200 |
| 硫化氢 | 上风向1# | 0.005 | 0.004 | 0.005 |
|  | 下风向1# | 0.010 | 0.009 | 0.012 |
|  | 下风向2# | 0.009 | 0.012 | 0.009 |
|  | 下风向3# | 0.014 | 0.013 | 0.013 |
| 氨 | 上风向1# | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
|  | 下风向1# | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
|  | 下风向2# | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
|  | 下风向3# | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| 非甲烷总烃 | 上风向1# | 0.74 | 0.73 | 0.72 |
|  | 下风向1# | 1.72 | 1.75 | 1.74 |
|  | 下风向2# | 1.78 | 1.73 | 1.77 |
|  | 下风向3# | 1.78 | 1.79 | 1.72 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 上风向1# | ND | ND | ND |
|  | 下风向1# | ND | ND | ND |
|  | 下风向2# | ND | ND | ND |
|  | 下风向3# | ND | ND | ND |
| 臭气浓度 （无量纲） | 上风向1# | 11 | 13 | 12 |
|  | 下风向1# | 15 | 16 | 14 |
|  | 下风向2# | 17 | 15 | 16 |
|  | 下风向3# | 15 | 14 | 14 |

四 土壤检测

1 检测点位、检测项目、检测频次及样品状态

本次检测的检测点位、检测项目、检测频次及样品状态详见表8，具体检测点位详见附页2。

表8检测一览表

| 序号 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区内未硬化地面（0-0.2m） | pH值、镍、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、苯、甲苯、阳离子交换量、铬（六价） | 1次/天，检测1天 | 黄棕色重潮少量根系中壤土 |
| 2 | 厂区内未硬化地面（0.2-0.6m） |  |  | 棕色重潮少量根系重壤土 |
| 3 | 厂区内未硬化地面（0.6-1.0m） |  |  | 暗棕色重潮少量根系粘土 |

2 检测项目、方法及检出限

本次检测的检测项目、检测方法及检出限详见表9。

表9检测项目、方法及检出限

| 检测项目 | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 土壤 pH的测定 电位法 （HJ 962-2018） | -- |
| 镉（mg/kg） | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 （GB/T 17141-1997） | 0.01 |
| 汞（mg/kg） | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） | 0.002 |
| 砷（mg/kg） | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） | 0.01 |
| 铅（mg/kg） | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 （GB/T 17141-1997） | 0.1 |
| 铬（mg/kg） | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 （HJ 491-2019） | 4 |
| 铜（mg/kg） | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 （HJ 491-2019） | 1 |
| 锌（mg/kg） |  | 1 |
| 镍（mg/kg） |  | 3 |
| 铬（六价）（mg/kg） | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 （HJ 1082-2019） | 0.5 |
| 苯（mg/kg） | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 (HJ 741-2015) | 0.01 |
| 甲苯（mg/kg） |  | 0.006 |
| 阳离子交换量（cmol+/kg） | 土壤 阳离子交换量的测定 3氯化六氨合钴浸提-分光光度法 （HJ 889-2017） | 0.8 |

3 检测结果

本次检测的结果详见表10。

表10 检测结果

| 检测点位 检测项目 | 厂区内未硬化地面（0-0.2m） | 厂区内未硬化地面（0.2-0.6m） | 厂区内未硬化地面（0.6-1.0m） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 7.90 | 8.23 | 8.16 |
| 镉（mg/kg） | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| 汞（mg/kg） | 0.086 | 0.078 | 0.082 |
| 砷（mg/kg） | 7.69 | 7.30 | 8.67 |
| 铅（mg/kg） | 36.0 | 38.6 | 37.5 |
| 铬（mg/kg） | 76 | 79 | 86 |
| 铜（mg/kg） | 28 | 21 | 24 |
| 锌（mg/kg） | 78 | 86 | 93 |
| 镍（mg/kg） | 32 | 36 | 37 |
| 铬（六价）（mg/kg） | ND | ND | ND |
| 苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
| 甲苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
| 阳离子交换量（cmol+/kg） | 10.8 | 7.8 | 7.8 |

五 检测质量保证和质量控制

1检测人员均经考核合格后发放上岗证书。

2检测所用仪器设备均经计量部门检定（或校准）合格后使用，且均在有效周期内。

3现场采样过程中严格按照方法要求合理布设检测点位，保证采样的规范性、科学

性和代表性。

4检测过程中所用分析方法均选用国家颁发的标准（或推荐）检测方法。检测过程中严格按照国家颁发的相关环境检测标准、方法、规范，实施全过程质量控制。

5检测数据严格执行三级审核制度，检测报告经授权签字人签字授权后发放。

报告编制： 孙旭艳

报告审核： 张传海

报告批准： 韩  健

附页1

主要仪器设备信息一览表

| 仪器名称 | 型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- |
| 分析天平 | ME104E | UNT-YQ-059 |
| 恒温恒湿箱 | LSH-80HC-I | UNT-YQ-056 |
| 紫外可见分光光度计 | TU-1810D | UNT-YQ-457 |
| 气相色谱仪 | GC9790 | UNT-YQ-068 |
| 气相色谱仪 | 安捷伦7890B | UNT-YQ-083 |
| 高效液相色谱仪 | RF-20A/SPD-20A/LC-20AT | UNT-YQ-009 |
| pH计 | MP512-02型 | UNT-YQ-574 |

附页2

无组织及土壤检测点位布置图

***报告结束***

报 告 声 明

- 报告无我单位“检验检测专用章”、无骑缝章无效。

- 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

3.报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。

4.我单位出具的报告项目号具有唯一性，“#”为替换报告；报告正文中加 “*”表示本项目为委外检测，“ND”表示检测结果低于检测方法的检出限。

5.对于委托单位自行送样检测的项目，我单位仅对来样检测数据负责，送样样品样品信息的真实性由委托单位负责；

6.若使用我单位报告用于宣传等其他目的，须经我单位许可。

7.我单位检测结果报告仅对当次样品有效。

8.我单位检测报告向客户发放“正本”，“副本”由我单位进行存档。

9.对本报告若有异议，请于收到检测报告之日起十五日内，向我单位提出，逾期不予受理。

10.对于送样委托检测收到本报告一个月内，可凭我单位检测委托单领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

联系方式：

地址：潍坊经济开发区玄武东街399号高速仁和盛庭仁和大厦311

检验地址：山东省潍坊市寒亭区民主街2009号寒亭高新技术产业园6座3楼

业务电话：0536-8981150 8981160

邮编：261031

E-mail：wfytjc2015@163.com