No. UNT2103013-7

检验检测报告

| 项目名称： | 例行检测项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 山东莱福特皮革制品有限公司 |
| 检测类别： | 委托检测 |
| 报告日期： | 2021年04月19日 |

潍坊优特检测服务有限公司

一 检测信息

受山东莱福特皮革制品有限公司的委托，潍坊优特检测服务有限公司于2021年04月09日依据“例行检测方案”，对该项目进行了环境检测，并编写检测报告。项目位于山东省潍坊市高密市醴泉街道醴泉工业园盛泉街1880号。

二 废水检测

1 检测点位、检测项目、检测频次及样品状态

本次检测的检测点位、检测项目、检测频次及样品状态详见表1。

表1 检测一览表

| 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区总排口DW002 | pH值、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总氮（以N计）、氨氮（以N计）、总磷（以P计）、硫化物、动植物油、氯化物 | 3次/天，检测1天 | 浅棕色无味无浮油清澈液体 |

2 检测项目、方法及检出限

本次检测的检测项目、检测方法及检出限详见表2。

表2 检测项目、方法及检出限

单位：mg/L（pH值、色度除外）

| 检测项目 | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 （GB/T 6920-1986） | -- |
| 色度（倍） | 水质 色度的测定 稀释倍数法 （GB/T 11903-1989） | -- |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 （GB/T 11901-1989） | 4 |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 （HJ 828-2017） | 4 |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 （HJ 505-2009） | 0.5 |
| 总氮（以N计） | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 （HJ 636-2012） | 0.05 |
| 氨氮（以N计） | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ 535-2009） | 0.025 |
| 总磷（以P计） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 （GB/T 11893-1989） | 0.01 |
| 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 （GB/T 16489-1996） | 0.005 |
| 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 （HJ 637-2018） | 0.06 |
| 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 （GB/T 11896-1989） | 10 |

3 检测结果

本次检测的结果详见表3。

表3 检测结果

单位：mg/L（pH值、色度除外）

| 检测时间及频次 检测类别 | 2021年04月09日 |
| --- | --- |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 厂区总排口DW002 | pH值（无量纲） | 7.85 | 7.77 | 7.75 |
|  | 色度（倍） | 8 | 8 | 8 |
|  | 悬浮物 | 65 | 68 | 64 |
|  | 化学需氧量 | 115 | 114 | 109 |
|  | 五日生化需氧量 | 37.2 | 37.2 | 36.9 |
|  | 总氮（以N计） | 17.5 | 16.5 | 16.6 |
|  | 氨氮（以N计） | 1.12 | 1.01 | 1.07 |
|  | 总磷（以P计） | 0.61 | 0.58 | 0.62 |
|  | 硫化物 | ND | ND | ND |
|  | 动植物油 | 1.26 | 1.24 | 1.25 |
|  | 氯化物 | 1.36×103 | 1.31×103 | 1.37×103 |

三 固体废物检测

1 检测点位、检测项目、检测频次及样品状态

本次检测的检测点位、检测项目、检测频次及样品状态详见表4。

表4 检测一览表

| 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般固体废物 | 总铬 | 1次/天，检测1天 | 黑色棕色无气味固体 |

2 检测项目、方法及检出限

本次检测的检测项目、检测方法及检出限详见表5。

表5 检测项目、方法及检出限

单位：mg/L

| 检测项目 | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 总铬 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 （HJ 766-2015） | 0.0020 |

3 检测结果

本次检测的结果详见表6。

表6 检测结果

单位：mg/L

| 检测时间 检测类别 | 2021年04月09日 |
| --- | --- |
| 一般固体废物 | 总铬 | 3.54 |

备注：浸出液按照HJ299进行制备。

四 检测质量保证和质量控制

1检测人员均经考核合格后发放上岗证书。

2检测所用仪器设备均经计量部门检定（或校准）合格后使用，且均在有效周期内。

3现场采样过程中严格按照方法要求合理布设检测点位，保证采样的规范性、科学性

和代表性。

4检测过程中所用分析方法均选用国家颁发的标准（或推荐）检测方法。检测过程中

严格按照国家颁发的相关环境检测标准、方法、规范，实施全过程质量控制。

5检测数据严格执行三级审核制度，检测报告经授权签字人签字授权后发放。

报告编制： 孙旭艳

报告审核： 张传海

报告批准： 韩  健

附页1

主要仪器设备信息一览表

| 仪器名称 | 型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- |
| 便携式pH计 | PHBJ-260 | UNT-YQ-104 |
| 分析天平 | ML204 | UNT-YQ-007 |
| 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9036A | UNT-YQ-016 |
| 生化培养箱 | LRH-250A | UNT-YQ-051 |
| 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZX-50FBS | UNT-YQ-055 |
| 紫外可见分光光度计 | L5型 | UNT-YQ-258 |
| 傅立叶红外交换光谱 | nicolet iS5 | UNT-YQ-011 |
| 电感耦合等离子体质谱仪 | iCAP RQ | UNT-YQ-381 |

附页2

固体废物检测点位布置图

***报告结束***

报 告 声 明

- 报告无我单位“检验检测专用章”、无骑缝章无效。

- 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

3.报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。

4.我单位出具的报告项目号具有唯一性，“#”为替换报告；报告正文中加 “*”表示本项目为委外检测，“ND”表示检测结果低于检测方法的检出限。

5.对于委托单位自行送样检测的项目，我单位仅对来样检测数据负责，送样样品样品信息的真实性由委托单位负责。

6.若使用我单位报告用于宣传等其他目的，须经我单位许可。

7.我单位检测结果报告仅对当次样品有效。

8.我单位检测报告向客户发放“正本”，“副本”由我单位进行存档。

9.对本报告若有异议，请于收到检测报告之日起十五日内，向我单位提出，逾期不予受理。

10.对于送样委托检测收到本报告一个月内，可凭我单位检测委托单领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

联系方式：

地址：潍坊经济开发区玄武东街399号高速仁和盛庭仁和大厦311

检验地址：山东省潍坊市寒亭区民主街2009号寒亭高新技术产业园6座3楼

业务电话：0536-8981150 8981160

邮编：261031

E-mail：wfytjc2015@163.com