No. UNT2103013-11

检验检测报告

| 项目名称： | 例行检测项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 山东莱福特皮革制品有限公司 |
| 检测类别： | 例行检测 |
| 报告日期： | 2021年06月11日 |

潍坊优特检测服务有限公司

一 检测信息

受山东莱福特皮革制品有限公司的委托，潍坊优特检测服务有限公司于2021年06月02日依据“例行检测方案”，对该项目进行了环境检测，并编写检测报告。项目位于山东省潍坊市高密市醴泉街道醴泉工业园盛泉街1880号。

二 地下水检测

1 检测点位、检测项目、检测频次及样品状态

本次检测的检测点位、检测项目、检测频次及样品状态详见表1。

表1 检测一览表

| 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH值、总硬度（以CaCO3计）、氨氮（以N计）、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氟化物、氯化物、总大肠菌群、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、色（铂钴色度单位）、铬（六价）、铬、溶解性总固体 | 1次/天，检测1天 | 无色无味无浮油清澈液体 |

2 检测项目、方法及检出限

本次检测的检测项目、检测方法及检出限详见表2。

表2 检测项目、方法及检出限

单位：mg/L（pH值、色、总大肠菌群除外）

| 检测项目 | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （5.1 pH 玻璃电极法） （GB/T 5750.4-2006） | -- |
| 总硬度（以CaCO3计） | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法） （GB/T 5750.4-2006） | 1.0 |
| 氨氮（以N计） | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ 535-2009） | 0.025 |
| 硝酸盐 （以N计） | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） （HJ/T 346-2007） | 0.08 |
| 亚硝酸盐 （以N计） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 （GB/T 7493-1987） | 0.003 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法 （GB/T5750.7-2006） | 0.05 |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 （GB/T 7484-1987） | 0.05 |
| 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 （GB/T 11896-1989） | 10 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (2.1)多管发酵法 （GB/T 5750.12-2006） | 2 |
| 挥发性酚类 （以苯酚计） | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 （HJ 503-2009） | 0.0003 |
| 阴离子表面活性剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （10.1）亚甲蓝分光光度法 （GB/T 5750.4-2006） | 0.050 |
| 色（铂钴色度单位，度） | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 铂-钴标准比色法 （GB/T 5750.4-2006） | 5 |
| 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （10.1）二苯碳酰二肼分光光度法 （GB/T 5750.6-2006） | 0.004 |
| 铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 （HJ 757-2015） | 0.03 |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1） 称量法（GB/T 5750.4-2006） | 10 |

3 检测结果

本次地下水检测的水文参数详见表3，结果详见表4。

表3 地下水检测水文参数表

| 检测点位 | 水温（℃） | 井深(m) | 地下水埋深（m） | 水井功用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 14.2 | / | 2 | / |

表4 检测结果

单位：mg/L（pH值、色、总大肠菌群除外）

| 检测时间 检测类别 | 2021年06月02日 |
| --- | --- |
| 地下水 （119.75618°E，36.41617°N） | pH值（无量纲） | 7.87 |
|  | 总硬度（以CaCO3计） | 270 |
|  | 氨氮（以N计） | 0.080 |
|  | 硝酸盐（以N计） | 3.40 |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | ND |
|  | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 1.49 |
|  | 氟化物 | 0.58 |
|  | 氯化物 | 174 |
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ND |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计） | ND |
|  | 阴离子表面活性剂 | ND |
|  | 色（铂钴色度单位，度） | ＜5 |
|  | 铬（六价） | ND |
|  | 铬 | ND |
|  | 溶解性总固体 | 648 |

三 检测质量保证和质量控制

1检测人员均经考核合格后发放上岗证书。

2检测所用仪器设备均经计量部门检定（或校准）合格后使用，且均在有效周期内。

3现场采样过程中严格按照方法要求合理布设检测点位，保证采样的规范性、科学性

和代表性。

4检测过程中所用分析方法均选用国家颁发的标准（或推荐）检测方法。检测过程中

严格按照国家颁发的相关环境检测标准、方法、规范，实施全过程质量控制。

5检测数据严格执行三级审核制度，检测报告经授权签字人签字授权后发放。

报告编制： 孙旭艳

报告审核： 张传海

报告批准： 韩  健

附页1

主要仪器设备信息一览表

| 仪器名称 | 型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- |
| 分析天平 | ML204 | UNT-YQ-007 |
| 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9036A | UNT-YQ-016 |
| 紫外可见分光光度计 | L5型 | UNT-YQ-258 |
| 原子吸收分光光度计 | WYS2200 | UNT-YQ-008 |

***报告结束***

报 告 声 明

- 报告无我单位“检验检测专用章”、无骑缝章无效。

- 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

3.报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。

4.我单位出具的报告项目号具有唯一性，“#”为替换报告；报告正文中加 “*”表示本项目为委外检测，“ND”表示检测结果低于检测方法的检出限。

5.对于委托单位自行送样检测的项目，我单位仅对来样检测数据负责，送样样品样品信息的真实性由委托单位负责。

6.若使用我单位报告用于宣传等其他目的，须经我单位许可。

7.我单位检测结果报告仅对当次样品有效。

8.我单位检测报告向客户发放“正本”，“副本”由我单位进行存档。

9.对本报告若有异议，请于收到检测报告之日起十五日内，向我单位提出，逾期不予受理。

10.对于送样委托检测收到本报告一个月内，可凭我单位检测委托单领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

联系方式：

地址：潍坊经济开发区玄武东街399号高速仁和盛庭仁和大厦311

检验地址：山东省潍坊市寒亭区民主街2009号寒亭高新技术产业园6座3楼

业务电话：0536-8981150 8981160

邮编：261031

E-mail：wfytjc2015@163.com