No. UNT2103013-15

检验检测报告

| 项目名称： | 例行检测项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 山东莱福特皮革制品有限公司 |
| 检测类别： | 委托检测 |
| 报告日期： | 2021年09月24日 |

潍坊优特检测服务有限公司

一 检测信息

受山东莱福特皮革制品有限公司的委托，潍坊优特检测服务有限公司于2021年09月18日依据“例行检测方案”，对该项目进行了环境检测，并编写检测报告。项目位于山东省潍坊市高密市醴泉工业园盛泉街1880号。

二 有组织废气检测

1 检测点位、检测项目、检测频次及样品状态

本次检测的检测点位、检测项目、检测频次及样品状态详见表1。

表1 检测一览表

| 序号 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气DA001 | VOCs（以非甲烷总烃计）、颗粒物 | 3次/天，检测1天 | 滤膜、气袋 |
| 2 | 有组织废气DA002 | N,N-二甲基甲酰胺、颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计） |  | 滤膜、吸收液、气袋 |
| 3 | 有组织废气DA003 | VOCs（以非甲烷总烃计）、颗粒物 |  | 滤膜、气袋 |

2 检测项目、方法及检出限

本次检测的检测项目、检测方法及检出限详见表2。

表2 检测项目、方法及检出限

单位：mg/Nm3

| 检测项目 | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 （HJ 836-2017） | 1.0 |
| VOCs（以非甲烷总烃计） | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 （HJ 38-2017） | 0.07 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法 （HJ 801-2016） | 0.1 |

3检测结果

本次检测结果详见表3。

表3 检测结果

| 检测时间及频次 检测类别 | 2021年09月18日 |
| --- | --- |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 有组织废气DA001 | 颗粒物 | 实测浓度（mg/Nm3） | 2.2 | 2.7 | 2.3 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.091 | 0.113 | 0.098 |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 实测浓度（mg/Nm3） | 12.0 | 12.3 | 10.5 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.494 | 0.513 | 0.449 |
|  | 烟气温度（℃） | 18.3 | 18.6 | 18.9 |
|  | 烟气湿度（%） | 10.15 | 10.20 | 10.22 |
|  | 烟气流速（m/s） | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
|  | 排气筒高度（m） | 15 |
|  | 标干流量（Nm3/h） | 41199 | 41715 | 42719 |
| 有组织废气DA002 | 颗粒物 | 实测浓度（mg/Nm3） | 2.1 | 1.9 | 1.6 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
|  | N,N-二甲基甲酰胺 | 实测浓度（mg/Nm3） | ND | ND | ND |
|  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 实测浓度（mg/Nm3） | 3.00 | 3.70 | 3.17 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
|  | 烟气温度（℃） | 32.0 | 32.0 | 32.3 |
|  | 烟气湿度（%） | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|  | 烟气流速（m/s） | 3.4 | 3.1 | 3.4 |
|  | 排气筒高度（m） | 15 |
|  | 标干流量（Nm3/h） | 2069 | 1887 | 2066 |
| 有组织废气DA003 | 颗粒物 | 实测浓度（mg/Nm3） | 3.5 | 3.0 | 3.7 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.116 | 0.099 | 0.122 |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 实测浓度（mg/Nm3） | 2.06 | 2.14 | 2.32 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.068 | 0.071 | 0.077 |
|  | 烟气温度（℃） | 32.4 | 32.4 | 32.5 |
|  | 烟气湿度（%） | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
|  | 烟气流速（m/s） | 6.6 | 7.0 | 6.3 |
|  | 排气筒高度（m） | 15 |
|  | 标干流量（Nm3/h） | 33009 | 32995 | 33094 |

三 检测质量保证和质量控制

1检测人员均经考核合格后发放上岗证书。

2检测所用仪器设备均经计量部门检定（或校准）合格后使用，且均在有效周期内。

3现场采样过程中严格按照方法要求合理布设检测点位，保证采样的规范性、科学性

和代表性。

4检测过程中所用分析方法均选用国家颁发的标准（或推荐）检测方法。检测过程中

严格按照国家颁发的相关环境检测标准、方法、规范，实施全过程质量控制。

5检测数据严格执行三级审核制度，检测报告经授权签字人签字授权后发放。

报告编制： 孙旭艳

报告审核： 张传海

报告批准： 韩  健

附页1

主要仪器设备信息一览表

| 仪器名称 | 型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- |
| 气相色谱仪 | GC9790Ⅱ | UNT-YQ-572 |
| 高效液相色谱仪 | RF-20A/SPD-20A/LC-20AT | UNT-YQ-009 |
| 电子天平 | MS105DU | UNT-YQ-240 |
| 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG9036A | UNT-YQ-016 |
| 恒温恒湿称重系统 | THCZ-150 | UNT-YQ-365 |

***报告结束***

报 告 声 明

1.报告无我单位“检验检测专用章”、无骑缝章无效。

2.报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

3.报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。

4.我单位出具的报告项目号具有唯一性，“#”为替换报告；报告正文中加 “*”表示本项目为委外检测，“ND”表示检测结果低于检测方法的检出限。

5.对于委托单位自行送样检测的项目，我单位仅对来样检测数据负责，送样样品样品信息的真实性由委托单位负责。

6.若使用我单位报告用于宣传等其他目的，须经我单位许可。

7.我单位检测结果报告仅对当次样品有效。

8.我单位检测报告向客户发放“正本”，“副本”由我单位进行存档。

9.对本报告若有异议，请于收到检测报告之日起十五日内，向我单位提出，逾期不予受理。

10.对于送样委托检测收到本报告一个月内，可凭我单位检测委托单领取样品，否则按我单位规定予以处理。

联系方式：

地址：潍坊经济开发区玄武东街399号高速仁和盛庭仁和大厦311

检验地址：山东省潍坊市寒亭区民主街2009号寒亭高新技术产业园6座3楼

业务电话：0536-8981150 8981160

邮编：261031

E-mail：wfytjc2015@163.com